Схема расположения фундамента для установки контейнера.

1. Бетонные блоки должны иметь одну горизонтальную плоскость!!!

2. Контейнер должен стоять ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на фитингах, т.к. именно они являются нижними точками опоры. Небольшой отступ в любую сторону приведет к неизбежному нарушению геометрии контейнера, что, в свою очередь, вызовет перекос дверей.

3. Непосредственно под блоками грунт должен быть утрамбован, т.к. под груженым контейнером он может осесть, вызвав тем самым нарушение геометрии.